溶解氧的大小能够反映出水体受到的污染，它是测量水体污染程度的重要指标，也是衡量水质的综合指标。

溶解氧的概念

溶解氧（DO）是指溶解于水中的氧的含量，它以每升水中氧气的毫克数表示，溶解氧以分子状态存在于水中。溶解氧的大小能够反映出水体受到的污染，特别是有机物污染的程度，它是测量水体污染程度的重要指标，也是衡量水质的综合指标。因此，测量水体的溶解氧含量，对于水体环境监测具有重要意义。

测量溶解氧的方法

1、荧光法溶解氧传感器

测量溶解氧，首先要说的是荧光法溶解氧传感器，其利用的则是荧光法测量原理：调制的蓝光照到荧光物质上使其激发，并发出红光，由于氧分子可以带走能量（猝息效应），所以激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。

2、碘量法

碘量法是一种用化学检测方法，测量准确。是较早用于检测溶解氧的方法。在水中加入硫酸锰及碱性溶液，生成氢氧化锰沉淀。由于氢氧化锰性质极不稳定，迅速与水中溶解氧反应生成硫酸锰。15分钟后加入浓硫酸使沉淀与溶液中所加入的溶液发生反应，而析出碘。溶解氧越多，析出的碘也越多，取一定量的反应水样，以淀粉做指示剂，用标准溶液滴定，就可计算出水样中溶解氧的含量。

碘量法适用于水源水，地面水等清洁水。

3、电流测定法

电流测定法的测量速度比碘量法要快，操作简便，干扰少，而且能够现场自动连续检测。但是由于它的透氧膜和电极比较容易老化，当水样中含藻类、硫化物、碳酸盐、油类等物质时，会使透氧膜堵塞或损坏，需要注意保护和及时更换。由于它是依靠电极本身在氧的作用下发生氧化还原反应来测定氧浓度的特性，测定过程中需要消耗氧气，所以在测量过程中样品要不停地搅拌，且需要定期更换电解液。

4、电极极谱法

电极极谱法是指在两极间加恒定电压，电子由阴极流向阳极，产生扩散电流；一定温度下，扩散电流与溶解氧浓度成正比；建立电流与溶解氧浓度的定量关系，然后仪器可将电流计读数自动转换为溶解氧浓度。

电极极谱法测定水中溶解氧步骤简单快捷，仪器价格相对较为低廉，属国家标准方法。